## Slide 1
인라인 딥러닝 비전검사 시스템
도입 제안
불량 제로화를 위한 스마트 인라인 자동화 솔루션
제안사: 인시스 AI혁신 R&D센터
수신: 위너콤 생산팀 | 2026년 7월

## Slide 2
목차
Table of Contents
01
제안 배경
02
스마트 카메라 vs 딥러닝 비전 비교
03
스마트 카메라 EL+DL vs PC 딥러닝
04
시스템 개요 및 검사 프로세스
05
시스템 구성 & MES 데이터 연계
06
핵심 장점 & 도입 효과
07
확장성 — 추가 라인 도입 시 이점
08
진행 절차 & 개발 일정
09
예상 문제점 및 협의 사항
10
다음 단계

## Slide 3
제안 배경
왜 지금 딥러닝 비전검사인가?
📌
품질 일관성 확보
사람의 판단에 의존하는 검사는
컨디션·환경에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
📊
데이터 기반 품질관리
불량 데이터가 체계적으로 축적되지 않으면
공정 개선과 클레임 대응이 어렵습니다.
🤖
딥러닝 자동화
일관된 기준으로 동일한 품질의 검사를
수행하며 모든 데이터를 자동 누적합니다.
🏭
위너콤 최적화 솔루션
위너콤 외관검사 공정에 특화된
인라인 딥러닝 비전검사 시스템을 제안합니다.

## Slide 4
스마트 카메라 vs 딥러닝 비전 성능 비교
검사 목적에 따른 최적 조명 선택이 딥러닝 정확도를 결정합니다
스마트 카메라 (룰 기반)
⚠️ 명확한 불량만 검출 가능
스크래치·치수 등 뚜렷한 유형에 한정
⚠️ 조명 변화에 취약
환경 변화 시 오검 증가
⚠️ 새 불량 유형 대응 불가
엔지니어가 규칙 직접 수정 필요
⚠️ 미세·복합 불량 검출 한계
경계 모호한 불량은 누락 위험
✅ 초기 구축 난이도 낮음
단순 설정으로 빠른 도입 가능
VS
딥러닝 비전 + 최적 조명 선택 ★ 제안 방식
✅ 미세·복합 불량 고정밀 검출
패턴 학습으로 모호한 불량도 검출
✅ 검사 목적별 최적 조명 선택
불량 유형에 따라 조명 방식 결정
✅ 새 불량 유형 추가 학습 대응
샘플 추가만으로 즉시 대응
✅ 조명 환경 변화에 안정적
균일 조명 설계로 오검 최소화
✅ 데이터 누적 → 정확도 지속 향상
운영할수록 검출율이 높아지는 구조
✅ 바코드·MES 연동 통합 운영
검사~이력관리 전 과정 자동화
돔조명
Edge·형상 검출
반사 억제
동축조명
표면 스크래치
광택 이상 검출
Low Angle
Ring 조명
표면 미세 흠집
요철·질감 검출

## Slide 5
스마트 카메라 EL+DL vs PC 기반 딥러닝
개발자 관점 — 검사 복잡도에 따른 최적 구성 선택 가이드
💡 현재 사용 중인 스마트 카메라도 옵션에 따라 딥러닝(EL+DL)을 지원합니다. 검사 복잡도와 속도 요건에 따라 최적 구성이 달라집니다.
스마트 카메라 EL + DL 옵션
✅ 간단한 외관검사에 효율적
별도 PC 없이 카메라 단독으로 딥러닝 검사 구성
설치·운영이 간편하고 비용 부담이 낮음
⚠️ 내부 CPU 처리 — 학습량 제한
카메라 내장 CPU를 사용하므로 대용량 학습 데이터
적용이 어려워 디테일한 불량 유형 학습에 한계
⚠️ 복잡한 불량 검출 어려움
학습 데이터 부족으로 미세·복합 불량 등
경계가 모호한 유형은 검출 정확도가 떨어짐
✅ 단순 검사 사이클 속도 유리
추론 연산이 가볍고 처리 지연이 적어
고속 라인의 단순 항목 검사에 적합
VS
PC 기반 딥러닝 ★ 제안 방식
✅ 대용량 학습 데이터 적용
GPU PC로 수천~수만 장 이미지 학습 가능
미세·복합·모호한 불량 유형까지 정밀 검출
✅ 디테일한 검사 구현
다양한 불량 유형을 고정밀로 학습·판별
위너콤 안테나 외관검사 요건에 최적 대응
⚠️ 상세 검사 시 추론 시간 증가
학습 복잡도가 높을수록 추론 시간이 길어짐
검사 정밀도와 라인 속도의 균형 설계 필요
✅ 확장성·유지보수 우수
모델 업데이트·추가 학습이 자유롭고
MES·바코드 등 외부 시스템 연동 용이
단순 외관 항목은 스마트 카메라 EL+DL로 충분 — 미세·복합 불량 정밀 검사는 PC 기반 딥러닝이 적합 — 검사 항목·속도·정밀도의 균형을 현장 확인 후 결정

## Slide 6
시스템 개요 및 검사 프로세스
바코드 스캔부터 양불 분리 배출까지
01
바코드
스캔
02
지그
안착
03
자동
인식
04
이송·
촬영
05
딥러닝
판정
06
MES
전송
07
자동
배출
스캔
이전 공정 작업자가 케이블 바코드를 검사기에 설치된 고정 스캐너로 스캔 후 지그에 투입합니다.
인식
투입을 인식한 검사기가 S/T 기준으로 이송하며 자동 촬영·딥러닝 판정을 수행합니다.
✅ 양품
다음 작업자 옆 이송
MES 양품 데이터 전송
❌ NG품
NG 구분함 이송
MES NG 데이터 전송
MES 실시간 연동
양품·NG 데이터 자동 전송 및 생산 이력 기록
투입부터 판정·MES 전송·분리 배출까지 전 과정 무인 자동 운영 | 별도 인력 불필요
🤝
현장 검사 데이터 제공 협조 요청
현재 검사원이 현장에서 판별한 양품·불량 결과 데이터를 AI 딥러닝 학습에 활용합니다. 현장 검사 이력(불량 유형, 판정 결과, 이미지)을 제공해 주시면 초기 학습 정확도를 높이고 도입 기간을 단축할 수 있습니다.
📋 요청 자료
불량 유형별 이미지
현장 판정 이력 | 양품 기준 샘플

## Slide 7
시스템 구성 & MES 데이터 연계
주요 구성 모듈과 생산 시스템 연결
01
흐름 라인 연계
기존 흐름 라인과 검사기 연계
S/T 기준 이송 속도 결정
02
검사 지그
제품 정위치 정렬·고정
매 검사마다 동일 조건 유지
03
카메라 & 돔조명
고해상도 카메라 + 돔조명
전면·측면·후면 다각도 촬영
04
딥러닝 판정
GPU 엣지 컴퓨팅 현장 판정
클라우드 불필요
05
양불 분리 배출
양품 → 다음 공정 자동 이송
NG → NG 구분함 자동 분리
06
바코드 스캐너
고정식 스캐너로 제품 이력 연동
검사 결과·이미지 자동 저장
MES 데이터 연계
수기 입력 제거
검사 결과 MES 자동 전송
제품별 이력 추적
바코드 기반 생산 이력 연동
생산·품질 데이터 통합
양불 수량 실시간 집계
기존 MES 방식 유지
별도 시스템 변경 불필요
품질 현황 대시보드
실시간 불량 트렌드 파악

## Slide 8
핵심 장점 & 도입 효과
인시스 인라인 딥러닝 비전검사기가 만드는 변화
🎯
딥러닝
자동학습
데이터 누적
→ 정확도 지속 향상
⚖️
일관된
검사 기준
컨디션 무관
동일 기준 판정
🚫
불량 혼입
원천 차단
자동 분리 배출
재검사 불필요
📈
품질 데이터
자산화
통계·트렌드
리포트 자동 생성
👤
별도 인력
불필요
전 과정 자동
인력 재배치 가능
품질
불량 검출율 지속 향상 (딥러닝 누적 학습)
불량 유형별 자동 분류·통계 제공
후공정 불량 혼입 원천 차단
운영
검사 공정 무인 자동 운영
검사 인력 생산 공정 재배치
품질 편차 완전 제거
경쟁력
납품처 신뢰도 향상
클레임 대응 근거 데이터 확보
수주 경쟁력 강화

## Slide 9
확장성 — 추가 라인 도입 시 이점
1호기 도입 후 데이터 자산이 확장의 토대가 됩니다
1호기
도입
파일럿 설치
현장 최적화
효과
검증
검출율 확인
운영 안정화
학습 데이터
자산화
양품·불량 이미지
누적 확보
추가 라인
도입
학습 데이터 재활용
기간·비용 단축
전 라인
적용
스마트 품질
관리 체계 완성
⏱️
개발 기간 단축
1호기 학습 데이터를 추가 호기에 즉시 적용
딥러닝 초기 학습 기간 대폭 단축 가능
💰
비용 효율 향상
사양·설치 노하우 축적으로
추가 도입 시 설계·제작 비용 절감
📊
품질 정확도 가속
누적 데이터가 많을수록 검출 정확도 향상
추가 호기 도입 즉시 높은 검출율 확보
1호기 도입 후 효과 확인 → 학습 데이터 자산 활용 → 추가 라인 도입 시 개발·학습 기간 단축 및 비용 절감

## Slide 10
진행 절차 & 개발 일정
샘플 입수부터 현장 가동까지
01
샘플
입수
02
검토
리포트
03
현장
실사
04
사양
확정
05
개발·
제작
06
설치·
테스트
07
성능
검증
불량·양품
샘플 제공
불량 유형 분류
1~2주 이내
라인 구조
MES 환경 확인
설치 조건
MES 방식 협의
약 40일
MES 연계
약 2주
검출율 확인
생산팀 인수
샘플 & 리포트
1~2주
실사·사양
1주
개발·제작
약 40일
설치·테스트
약 2주
검증·인수
~
사양 확정 후 개발 착수부터 현장 가동까지 → 약 2개월

## Slide 11
예상 문제점 및 협의 사항
현장 적용 전 사전 검토가 필요한 항목입니다
01
기구·지그
PCB 연결 케이블 형태 균일화 및 바코드 위치 표준화
케이블이 PCB와 연결된 상태에서 형태가 일정하지 않으면 지그 안착 불량 및 촬영 위치 오차가 발생할 수 있습니다. 또한 바코드 부착 위치가 개체마다 다를 경우 고정식 스캐너 인식률이 저하됩니다.
💬 협의 요청
케이블 정형화 가능 여부 및 바코드 부착 위치 표준화 협의
02
지그 운용
흐름 라인에서 안착 지그 회수 방법
컨베어 타입 흐름 라인에 지그를 투입할 경우 검사 완료 후 지그를 투입 위치로 회수하는 방법이 필요합니다. 지그 미회수 시 라인 정체 및 추가 지그 소요 비용이 발생합니다.
💬 협의 요청
지그 회수 방식(수동 회수 / 자동 리턴 구조) 및 지그 수량 협의
03
처리량
다수 검사품 동시 안착 가능 여부
02항의 지그 회수 방식에 따라 복수의 검사품을 동시에 지그에 올려두는 멀티 안착 구조가 가능한지 검토가 필요합니다. 동시 처리 수량에 따라 검사기 설계 규모와 S/T가 결정됩니다.
💬 협의 요청
라인 생산 속도 및 동시 처리 목표 수량 공유 요청
04
장비 설계
03항 가능 시 — 검사기 내부 지그 리턴 구조 추가
다수 동시 안착이 가능하다면 검사기 내부에 지그 자동 리턴 구조를 설계에 포함합니다. 이 경우 장비 규모와 제작 기간·비용이 증가하므로 효용성을 함께 검토해야 합니다.
💬 협의 요청
리턴 구조 포함 여부 및 설치 공간·예산 범위 사전 협의
05
데이터 협조
기존 육안검사 경험 데이터의 딥러닝 학습 적용
비전검사기 도입 이전 검사원들이 육안으로 판별하며 축적한 불량 사례·판정 기준 데이터를 딥러닝 초기 학습에 활용하면 검출 정확도를 빠르게 높일 수 있습니다. 학습 데이터가 많을수록 도입 초기 성능이 향상됩니다.
💬 협의 요청
기존 불량 이미지·판정 이력 데이터 제공 여부 및 범위 협의

## Slide 12
다음 단계
지금 바로 시작할 수 있습니다
STEP 1
불량·양품 샘플 제공
실제 불량 이력 샘플과
양품 샘플을 R&D센터로 제공
STEP 2
검토 리포트 수령
샘플 분석 후 1~2주 이내
불량 유형 검토 리포트 제출
STEP 3
현장 실사 & 사양 확정
현장 방문 후 맞춤 사양 확정
개발 착수
인시스 AI혁신 R&D센터 | 담당: 센터장 김양섭 | ys.kim@in-sys.co.kr
위너콤 생산팀의 품질 경쟁력을 인시스가 함께 높이겠습니다.