## Slide 1
(주)인시스
2026. 7. 31
검사기준서 누락
원인분석 및 재발방지 대책서
심사 지적 품목
A3C0056420000 Connector
셰플러(Schaeffler) 내부 심사 · 2026년 7월 9일 · 외관 검사항목 누락 지적
(주)인시스
2026. 7. 31
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
1

## Slide 2
목 차
Table of Contents
01
이슈 개요
지적 사항 요약 및 품목 정보
02
발생 경위
리비전 이후 누락까지의 타임라인
03
원인 분석 ①
직접 원인 — 기준서 누락 미확인·절차 미준수
04
원인 분석 ②
근본·시스템 원인 — 관리 체계 한계
05
재발방지 대책
즉시조치·운영개선·관리강화·기록화
06
개선 프로세스
AS-IS vs TO-BE 업무 흐름 비교
07
실행 계획
Action Plan 타임라인 (7~8월)
08
맺음말
재발 방지 약속 및 담당자 확인
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
2

## Slide 3
이슈 개요
Issue Summary · A3C0056420000 Connector
품목 정보
품목 번호
A3C0056420000
품목명
Connector
고객사
셰플러(Schaeffler)
관련 개선품
A3C00564201-0
심사 일자
2026년 7월 9일
보고 주체
셰플러 내부 심사팀
지적 사항
지적 1
외관 검사항목 누락 미인지
검사기준서 내 외관 검사항목이 누락되어 있었으나 이를 인지하지 못함
지적 2
기준서 미확인 상태에서 검사 진행
기준서 내용을 충분히 확인하지 않은 상태에서 검사 절차를 진행하여 누락 항목에 대한 검사 자체가 이루어지지 않음
핵심 요약 : 개선품 리비전으로 구버전 기준서가 미갱신된 상태에서 입고 부재로 인해 점검 기회를 놓쳐 누락됨
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
3

## Slide 4
발생 경위
Incident Timeline
과거
기준서 등록
A3C0056420000 기준서가 SQM팀에 등록되었으나 이미 외관 사진 항목이 누락된 상태였습니다.
이후
개선품 리비전
A3C00564201-0 출시와 함께 신규 기준서가 등록되었고 구버전 자재는 입고가 중단되었습니다.
이후
구버전 미입고
입고가 없어 기준서를 열어볼 기회가 없었고, 점검 시에도 입고 품목 위주로 확인되어 구버전 기준서 누락이 방치되었습니다.
2026.7.9
심사 지적
셰플러 내부 심사에서 외관 항목 누락이 처음으로 인지되어 공식 지적을 받았습니다.
⚠ 입고 중단 품목은 정기 점검 대상에서 누락되어 기준서가 미갱신 상태로 방치된 것이 핵심 경위
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
4

## Slide 5
원인 분석 ① — 직접 원인
Direct Cause Analysis
직접 원인 : 검사기준서 외관 항목 누락 상태에서 절차 미준수로 검사 진행
1
직접 원인 1 — 외관 항목 누락 미확인
셰플러 제공 기준서 내 외관 검사항목이 누락된 상태로 SQM팀에 등록됨
개선품(A3C00564201-0) 등록 시 구버전(A3C0056420000) 기준서의 외관 항목이 업데이트되지 않음
당사 담당자는 기준서 등록 여부만 확인하고 내용의 완전성은 별도로 검증하지 않음
2
직접 원인 2 — 기준서 미확인 상태에서 검사 진행
실물 검사 수행 시 기준서를 열어 항목별로 확인하는 절차를 준수하지 않고 진행
입고 빈도가 낮아 이전 검사 방식을 관행적으로 적용하여 기준서 확인 단계를 생략
기준서 확인 여부를 기록하는 체크리스트가 별도로 운영되지 않아 누락 탐지 불가
※ 직접 원인은 절차적 미준수와 기준서 완전성 검증 부재가 복합적으로 작용한 결과입니다.
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
5

## Slide 6
원인 분석 ② — 근본·시스템 원인
Root & System Cause Analysis
근본·시스템 원인 : 입고 빈도 기반 관리 체계의 구조적 한계 및 기록 프로세스 부재
근본 원인 A
입고 기반 관리 체계 한계
입고 없는 자재는 실물 검사 기회가 없어 기준서 점검 주기에서 자동 제외
점검 시 실제 입고 품목 위주로 확인되어 미입고 품목은 사실상 사각지대
근본 원인 B
구두 위주 운영·기록 부재
기준서 누락 확인·요청이 구두로만 진행되어 처리 이력 추적 불가
누락 요청 후 처리 여부를 확인하는 피드백 체계 없어 미처리 건 누적
시스템 원인
점검 프로세스 부재
입고 여부와 무관한 전체 기준서 최신화 점검 프로세스 미수립
리비전 발생 시 구버전 기준서 동시 점검 의무 절차 없어 연쇄 누락 구조
※ 세 가지 원인이 복합 작용하여 누락이 탐지되지 않는 구조적 취약점을 형성하였습니다.
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
6

## Slide 7
재발방지 대책
Corrective & Preventive Actions
구분
대책 내용
담당
완료 예정
상태
즉시 조치
A3C0056420000 기준서 외관 사진 항목 보완 요청 및 확인 완료
인시스 담당
2026.7.10
완료
운영 개선
SQM팀 담당자와 수시 피드백 체계 구축
(누락 감지→서면 요청→처리 확인→완료 보고)
SQM팀 협업
2026.7.31~
시행 중
관리 강화
전체 기준서 월간 전수 점검 실시
리비전 품목 발생 시 구버전 기준서 동시 점검 의무화
인시스 담당
2026.8월~
시행 중
기록화
기준서 누락 확인·조치 이력 서면 기록·보존
매일 아침 기준서 확인 보고 체계 유지
인시스 담당
2026.8월~
시행 중
처리 흐름 : 기준서 이상 감지 → 담당자 서면 요청 → 기준서 업데이트 → 확인 및 완료 보고 → 이력 기록 보존
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
7

## Slide 8
개선 프로세스 — AS-IS vs TO-BE
Process Improvement
AS-IS — 현행 문제 구조
자재 입고 시에만 기준서 확인
↓
미입고 자재 → 기준서 점검 제외
↓
점검 시 입고 품목 위주로만 확인
↓
누락 발견 → 구두 요청만 진행
↓
처리 여부 미확인 · 기록 없음
↓
누락됨 → 심사 지적
→
TO-BE — 개선 후
✓ 입고 여부와 무관한 전체 기준서 월간 점검
↓
✓ 리비전 발생 시 구버전 기준서 동시 점검 의무화
↓
✓ 누락 발견 → 서면(기록) 요청 즉시 진행
↓
✓ SQM팀 피드백 체계로 처리 확인
↓
✓ 완료 보고 후 이력 서면 기록 · 보존
↓
✓ 매일 아침 기준서 확인 보고 체계 운영
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
8

## Slide 9
실행 계획 — Action Plan
Implementation Schedule
대책 항목
7월 2~4주
8월 1~2주
8월 3~4주
담당
상태
기준서 외관
항목 보완·확인
완료
인시스
완료
SQM팀 피드백
체계 구축
시행
정착
SQM협업
시행 중
전수 기준서
점검 실시
착수
정착
인시스
시행 중
이력 기록
체계 수립
수립
운영
인시스
시행 중
매일 아침
보고 체계
시행
운영
정착
인시스
시행 중
기준일: 2026년 7월 31일 · 월간 점검 결과는 매월 말 SQM팀에 보고 예정
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
9

## Slide 10
재발 방지 약속
Commitment to Prevention
01
기준서 내용의 완전성을 입고 여부와 무관하게 주기적으로 검증하겠습니다.
02
모든 누락 확인 및 조치는 서면으로 기록하여 추적 가능한 체계를 유지하겠습니다.
03
개선품 리비전 시 구버전 기준서를 반드시 동시에 점검하는 절차를 준수하겠습니다.
04
셰플러 SQM팀과의 수시 소통 체계를 통해 품질 이슈를 조기에 해소하겠습니다.
(주)인시스 · 담당: 김종선 대리 · 2026. 7. 31
(주)인시스 · 검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서
2026. 7. 31
10